## Slide 2
TRATAMIENTO SOLAR DE AGUAS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS NATURALES A TRAVÉS DE PROCESOS
SOLARES DE DESALACIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA EL
DESARROLLO DE COMUNIDADES RURALES
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador Principal Línea 5 SERC Chile
Universidad de Tarapacá

## Slide 3: Miembros de la línea nº5: Tratamiento Solar de Aguas
Universidad de Tarapacá:
Dra. Lorena Cornejo
Dr. Alejandro Cabrera
Universidad de Antofagasta:
Dr. María Elisa Taboada
Desalación
Descontaminación(Zero Valent)
Desinfección
Cristalización
Universidad de Santiago de Chile:
Dr. Ricardo Salazar
Foto-electro-Fenton
Universidad de Concepción:
Dr. Héctor Mansilla
Dr. David Contreras
Dr. Jorge Yáñez
Fotocatálisis
Homogénea
Fotocatálisis
Heterogénea
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador Principal Línea 5 SERC
Equilibrio de fases

## Slide 4: El agua en el Norte de Chile: Escasez y baja calidad
Desierto de Atacama
Actividad volcánica
Regiones costeras
Alta radiación solar
Escasez de agua
Baja calidad del agua
Desalación
Procesos solares
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador principal línea nº5 SERC

## Slide 5: El agua en el Norte de Chile: Escasez y baja calidad

## Slide 6: Proyectos en Comunidades Rurales

## Slide 7: Universidad de Tarapacá: Desalación
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador Principal Línea 5 SERC
UNIDAD DE SEPARACIÓN
(térmica o membranas)
Agua de Alimentación
(mar o salobre)
Fuente de Energía
(térmica, mecánica, potencial eléctrico…)
Agua de Rechazo
(salmuera)
Agua Producto
(destilado o permeado)

## Slide 8
Proyecto FIC Comuna Taltape:
Destilación multiefecto (MED)
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador Principal Línea 5 SERC
Proceso de destilación térmica
Aumento del número de efectos (etapas) para aumentar la eficiencia
Modelo de Negocio:
Agricultura tecnificada
Turismo (restaurantes, alojamiento, etc.)
Agua para consumo humano
8 Efectos
Energía térmica:
Caldera
Energía eléctrica: Generador diesel

## Slide 9
Proyecto FIC Caleta Camarones:
Destilación por membrana
Destilación por membranas

## Slide 10
Proyecto FIC Caleta Camarones:
Destilación por membrana

## Slide 11: Proyectos en Comunidades Rurales: otros Métodos de Eliminación As

## Slide 12
Zero Valent:
Unidad móvil tratamiento de aguas
Fe
Método de eliminación de Arsénico:
Bajo coste
Efectividad >99%
Aplicación en áreas rurales
Baja capacidad de tratamiento
Fe(OH)
As
As
As
As
As
As
As
Ácido cítrico
As
As
Fe(OH) + As

## Slide 13
RTESIDENTIAL LEVEL (RURAL AREAS)
DESINFECTION
DECONTAMINATION
PILOT PLANT
DESINFECTION
DECONTAMINATION
PILOT PLANT (4m2)
DESINFECTION
DECONTAMINATION
MOVIL UNIT
WATER TREATMENT
WATER ANALISYS
DESALINATION OF SEA WATER
FOR HUMAN
FOR AGRICULTURAL
Tipos de reactores utilizados

## Slide 14: Tratamiento de aguas tóxicas y no biodegradables

## Slide 15
Contaminantes orgánicos persistentes:
Alta estabilidad, no biodegradables y tóxicos
NO DEGRADABLES
MEDIANTE TRATAMIENTOS CONVENCIONALES
TÓXICOS PARA LOS MICROORGANISMOS
PLAGUICIDAS
FÁRMACOS
TINTES
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador Principal Línea 5 SERC
Las aguas tóxicas y no biodegradables

## Slide 16
PAO
Basados
en H2O2
Basados
en O3
Fotocatálisis heterogénea
Oxidación húmeda
Ultrasonidos
Otros PAO
Fenton
Foto-Fenton
Tipo Fenton
Foto-electro-Fenton
PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN
Procesos fisicoquímicos capaces de producir especies transitorias muy reactivas, y que tienen una alta eficiencia en la oxidación de materia pudiéndola convertir en algunos casos y en condiciones adecuadas en H2O, CO2 y en sales minerales inocuas.
Luz UV potencia tratamiento
Efecto sinérgico
COSTES DEL PROCESO
MÉTODOS DESTRUCTIVOS
Adaptación requerimientos específicos
Métodos alternativos de tratamiento:
Procesos de oxidación avanzada
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador Principal Línea 5 SERC

## Slide 17
Procesos Fenton y foto-Fenton
PROCESO FENTON
PROCESO FOTO-FENTON
Mecanismo de descomposición del H2O2
Ausencia de luz
Velocidades de reacción y conversiones más altas
Hidroxicomplejos de Fe(III) absorben UV
Solución ácida (pH óptimo 2,8)
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador Principal Línea 5 SERC

## Slide 18
Ventajas y desventajas de los PAO
MÉTODOS DESTRUCTIVOS
MÉTODOS CONTRASTADOS
MÉTODOS
NO SELECTIVOS
COSTES DEL PROCESO
POCAS APLICACIONES INDUSTRIALES
BAJA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador Principal línea 5 SERC

## Slide 19: Conclusiones

## Slide 20
Acceso a agua de calidad permitiría…
• Desarrollar agricultura intensiva y tecnificada que genere productos de alto valor agregado, diversificando la actividad y abriendo nuevos mercados junto con la consecuente formación de capital humano especializado y avanzado.
• Incorporar pequeños agricultores y/o ganaderos del área rural, sin acceso al mercado legal, por el uso de aguas contaminadas.
• Favorecer el emprendimiento en las zonas rurales en el ámbito turístico así como un turismo de calidad en las zonas urbanas que de acceso a clientes de diversos estratos sociales.

## Slide 21
Los retos futuros son…
Escalar los procesos actuales para la obtención de grandes volúmenes pudiendo así llevar el agua de calidad también a las ciudades y las grandes empresas (minería).
Replicar las tecnologías existentes con mejores resultados y optimizarlas para las condiciones particulares de Chile.
Desarrollar nuevas tecnologías y mejoras en los procesos, en colaboración con las empresas privadas, con el fin de disminuir los costos actuales de tratamiento.
¡DEMOCRATIZAR EL AGUA DE CALIDAD!

## Slide 22
TRATAMIENTO SOLAR DE AGUAS
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Dra. Lorena Cornejo Ponce
Investigador Principal Línea 5 SERC Chile
Universidad de Tarapacá